Блок управления комплектом нестандартного оборудования по производству сухих строительных смесей (Контроллер )

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ

2009 г.

1. Содержание

- Содержание				…2

- Назначение  и принцип работы	…3

- Устройство БУК2 (контроллера 2)	…4

- Структурная схема  БУК2		…7

- Правила эксплуатации			…9

- Технические характеристики		…10

- Указание мер безопасности		…11

- Подготовка к работе			…12

- Работа					…13

- Транспортирование и хранение	…28

- Техническое обслуживание		…29

- Гарантийные обязательства		…29

- Свидетельство о приемке		…30

- Особые отметки				…31

2. Назначение и принцип работы

Блок управления комплектом нестандартного оборудования (контроллер 2), далее БУК2, предназначен для автоматического управления процессом производства сухих строительных смесей.

Принцип работы.

2.1.Принцип работы основан на последовательном выполнении запрограммированных  команд.

2.2.Подача сырья выполняется шнековыми подъемниками и транспортёрами.

2.3.Дозирование осуществляется изменением скорости подачи сырья в тракт технологического оборудования.

2.4. Для регулирования скорости используются частотные преобразователи (ЧП) и временные функции задержек.

3. Устройство БУК2

Внешний вид

Вид с открытой дверцей

Вид с открытым контроллером

- Структурная схема БУК2

Состав БУК2

1. Плата контроллера EPIA 6000  512MB RAM-1шт

2. 17”  CD SyncMaster TFT-LCD Monitor         -1 шт.

3. НЖМД с интерфейсом IDE – 1 шт

4. Блок питания HSU-360W Microlab- 1 шт.

5. Источник бесперебойного питания APC Smart –UPS   SC  420/620VA   110/120/230 Vac -1 шт.

6. Преобразователь Интерфейсов

USB-RS-485 "Дельта-USR"– 1 шт.

7. Блок питания контроллеров ADAM 24В

БП-2А 24V-0,7A- 1 шт.

8.Блок питания датчиков 24В

БП-2А 24V-0,7A- 1 шт.

5. Правила эксплуатации.

5.1. Во время эксплуатации необходимо строго соблюдать правила ПБ, ПУЭ и правила ТБ.

5.2. К эксплуатации допускаются лица не младше 18 лет и прошедшие обучение ПБ и ТБ.

5.3. Не допускаются механические воздействия на блок.

6.Технические характеристики

Собственная потребляемая мощность 	150 Вт

Напряжение				220 вольт

Род тока					переменный

Частота переменного тока		50 Гц

Интерфейс управления 		RS-485

Питание контроллеров			24В

Питание датчиков			24В

Емкость памяти рецептов		не огран.

Управление                                    сенсорный экран

Габаритные размеры, мм 		1500X500X400

Вес, кг					45

Использовать при температуре не ниже +10 С о

7. Указание мер безопасности.

7.1. При эксплуатации аппарата запрещается допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности и обучение выполнению своих обязанностей.

7.2. Не допускается производить включение БУК2 лицам, не имеющим непосредственного отношения к нему.

7.3. Не допускается работа на неисправном оборудовании.

7.4. Не допускается работа при снятых защитных кожухах.

7.5. БУ должен быть заземлен согласно правил ПУЭ.

7.6. Ремонтные работы и обслуживание выполнять согласно правил ПУЭ.

8.Подготовка к работе

Установка и подключение БУК2 выполняется согласно правил монтажа и правил ПУЭ.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ БУК2

При первом включении:

1. Включить блок питания контроллера

2. Включить источник бесперебойного питания

3. Дождаться запуска контроллера

При повторном включении:

1. Нажать кнопку  включения контроллера

ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ БУК2

Контроллер отключается автоматически по нажатию кнопки «Выключить» на экране блока управления

При долговременном отключении выключить БП и ИБП

9. Работа

После старта системы экран имеет следующий вид.

Происходит автоматическое тестирование оборудования

Зеленый цвет транспарантов означает исправность соответствующего оборудования, красный – аварию.

Если тест пройден удачно, высветится надпись «ОБОРУДОВАНИЕ К РАБОТЕ ГОТОВО!»

Можно переходить к производству или работе с рецептами и настройками.

Органы управления

Кнопка «ТЕСТ» - запуск теста оборудования

Кнопка «ВЫКЛ» - выключение БУК2

Кнопка «СТАРТ-СТОП» - пуск и остановка производства

Переключатели  «ТЕСТ», «ПРОИЗВОДСТВО», «БАЗА РЕЦЕПТОВ», «КОНТРОЛЬ», «СМЕНА» - переключение режимов

В режиме «ПРОИЗОДСТВО», если дополнительное оборудование не задействовано,  экран  имеет следующий вид

(рукава в неправильном положении)

Дополнительное оборудование не используется, а сушильная печь включена в техпроцесс.

Если рецепт предусматривает работу дополнительного оборудования, то печь не используется, а дополнительное оборудование включается. Об этом информируют указатели (стрелки), показывающие путь прохождения сырья (см. следующий рис.)

(рукава в неправильном положении)

Перед началом работы необходимо привести в правильное положение все клапана и рукава. Если их положение не соответствует правильному, они выделяются красным цветом, а нажатие на кнопку «СТАРТ» игнорируется.  Если положение правильное, то нажатие на кнопку «СТАРТ» проиводит запуск техпроцесса производства в соответствии с выбранным рецептом и установленными настройками временных задержек. Кнопка «СТАРТ» превращается в копку «СТОП». При нажатии на «СТОП» происходит выключение работы системы в соответствии с настройками временных задержек. В процессе производства части технологического оборудования автоматически включаются или выключаются в зависимости от заполнения или опустошения соответствующих бункеров или срабатывания датчиков.

При возникновении аварии, происходит остановка процесса производства. Аварийные режимы оборудования отображаются красным цветом и сопровождаются звуковым сигналом

Ниже приведен вид экрана при аварии всех приводов оборудования и неправильном положении клапанов и рукавов

Оборудование условно разделено на три подсистемы:

1. Линия подготовки (от ленточного питателя (ЛП) до Бункера 8 (Б8))

2. Линия дозаторов (от Б8 до Вентилятора 2 (В2))

3. Линия отбора материала (Бункера 11 (Б11) до бункеров Б1-Б3)

Условия пуска и остановки подсистем приведены в Таблице 1

Таблица 1

| Линия | Условия пуска | Условия остановки |
| --- | --- | --- |
| Подготовки | Уровень Б8 ниже середины ДБ1-ДБ3 не пусты* | Б8 полон или пусты ДБ1-ДБ3* |
| Дозаторов | Уровень Б8 выше середины | Б8 пуст или полны Б11-Б13 |
| Отбора материала | Б11-Б13 не пусты Б1-Б3, БП или ФБ не полны** | Б11-Б13 пусты или полны Б1-Б3, БП или ФБ** |

*при включенном дополнительном оборудовании

**в зависимости от того что выбрано, фасовочный бункер или пневмонасос.

БАЗА РЕЦЕПТОВ

Режим служит для редактирования рецептов и настроек и  выбора рецепта для последующего производства

Клавишей «ВВЕРХ - ВНИЗ» выберете нужный рецепт и нажмите «ВЫБРАТЬ» для перехода к режиму его производства.

Доступ в режим программирования

При  нажатии на кнопку « ДОСТУП» появляется виртуальная клавиатура, которая позволяет ввести пароль доступа

При правильном пароле становятся доступными кнопки «НАСТРОЙКИ», «УДАЛИТЬ», «ИЗМЕНИТЬ» и «ДОБАВИТЬ».

Кнопка «УДАЛИТЬ» удаляет выделенный рецепт.

Кнопки «ИЗМЕНИТЬ» и «ДОБАВИТЬ» вызывают панель редактирования рецепта.

Добавление рецепта

Вид редактора рецепта если используется только основное оборудование.

Для редактирования параметров рецепта прикоснитесь необходимому полю редактирования. Появится виртуальная клавиатура. Введите нужный параметр и нажмите «ВВОД»

После ввода нужных параметров (Название обязательно!)

нажмите  кнопку «ЗАПИСАТЬ»

Если желаете отменить изменения, нажмите «ОТМЕНИТЬ»

Если включить дополнительное оборудования, то появятся добавочные опции рецепта и исчезнут параметры печи

Изменение рецепта

В режиме изменение рецепта на панели отражены текущие параметры выбранного рецепта.

Редактирование названия рецепта - НЕ ДОСТУПНО!

НАСТРОЙКИ

Режим служит для настройки параметров временных задержек пуска и остановки оборудования

Окно настроек пуска

Для редактирования задержек прикоснитесь необходимому полю редактирования. Появится виртуальная клавиатура. Введите нужный параметр и нажмите «ВВОД».

Окно настроек остановки

После ввода нужных параметров нажмите  кнопку «ЗАПИСАТЬ»

Режим Контроль

Режим используется для проверки работоспособности отдельных подсистем оборудования.

Режим выбора смены

Режим позволяет выбрать текущую смену с помощью набора цифрового пароля на виртуальной клавиатуре справа на панели.

Кнопка «РЕДАКТОР СМЕН» вызывает виртуальную клавиатуру внизу экрана для набора пароля доступа.

Если пароль введен правильно, появится панель редактора смен.

Окно редактора смен

Редактор позволяет удалять или добавлять смены.

10. Транспортирование и хранение

11.1. Транспортировку установки выполняет заказчик, соблюдая требования перевозки крупногабаритных грузов.

11.2. Хранить в сухих, отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 Сº.

11.3. Не допускается хранение на открытом воздухе.

11. Техническое обслуживание

ТО Выполняется проверка внешним осмотром:

- целостность кабелей и заземлений. В случае неисправности (обрыв, повреждение) выполнить ремонт.

- После окончания каждой смены очистить от пыли.

Отметки о выполнении ТО заносить в журнал

12. Гарантийные обязательства

14.1. Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу БУК в течении гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению и эксплуатации.

14.2. Гарантийный срок – 12 месяцев.

14.3. Начало гарантийного срока начисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев со дня поставки Заказчику.

13. Свидетельство о приемке

Блок управления заводской  № ____________

Изготовлен согласно требованиям заказчика

Дата выпуска ___________

Начальник ОТК ____________

14. Особые отметки

# Text boxes

Кнопка Включения

5)  Источник бесперебойного питания

7)  БП 24В

ADAM

8) БП 24В

Датчики

Контроллер

6) Интерфейс

USB – RS485

3) НЖМД

1)  Плата

контроллера

4) Блок

питания